## Slide 1
Sequential Logic(循序邏輯)
-(變化型)計數器電路設計
(Behavior Modeling-III)
電子實驗

## Slide 2: Lab(7) (Today’s Lab.)
rst
宣告 …
always@(posedge clk) begin
if (rst==0)
….
else
if (sel==0)
….
else
….
end
也可以用
case(Lab5-II)的語法寫
4-bit Counter/And (可選擇功能)
0

## Slide 3: Testbanch in Verilog
module TM;
reg sel, clk, rst;
reg [3:0] a, b;
wire [3:0] dout;
parameter t = 200;
parameter th= 100;
conter_and_sel U_cas (…自行引進);
always #th clk=~clk;
endmodule
initial begin
rst = 1;
sel = 1;
clk = 0;
a=4’b0000;
b=4’b0000;
#t rst = 0;
#t rst = 1;
#(13*t) sel = 0;
a=4’b0101;
b=4’b1001;
#t
a=4’b1011;
b=4’b0010;
#t $stop;
end

## Slide 4: 報告內容
於5/10(下週二)11:59pm前上傳至i-learning (Lab07目錄)。
逾期者繳交至”補交”目錄。(一律打八折)
報告內容須包含:
1. Verilog Code: (兩個module: Counter_sel與TM)
>>建議兩個檔案(xxx.v)
>> 請直接把程式碼貼在報告文字檔上
2. 模擬waveform請說明模擬結果是否正確(加分依據)
3. 心得報告(加分依據)
以上三者的內容有完整列於報告者default 70分
(有不足者: 以上三個item少一個扣20分)。